数码管型遥控器检测仪  YG-305

自主知识产权 独创超强加密技术 违者必究

[特点]
自2009年10月起，采用速度更快的处理器设计。
可解出目前常用的60多种红外遥控器的编码格式，可应用户的要求增加对新格式的支持。
全自动识别编码格式，不必预选格式，快速反应。 
支持无载波遥控、38KHz载波、56KHz载波（YG-305新增）。NEW
采用高速单片机设计、高可靠性、高速高精度解码。
按键数据由EEPROM掉电保存。
8位高亮数码管显示，BEEP声音提示，经久耐用的按键。
显示遥控器格式名称、客户码、按键码。
有8种工作模式，满足各种测式要求。
校对测试，可以一次性录入最大99个键的遥控器，再做比对测试，不必记码，分“有序比对”和“无序比对”模式。
录入方式有手动录入和自动录入二种。NEW
载波频率检验。NEW
好坏品数量统计。
按键寿命测试。
电脑接口，在电脑上显示波形。
220V输入电压，体积：165(宽)X70（高）X120（厚）厘米，随身携带，独立使用，使用简便。

[检测速度]
每台仪器每天可以检测2000-3000支遥控器，按10小时计算。

[应用领域]
该遥控器检测仪主要适用于生产线批量检测遥控器、质检、维修、研发机构、家电厂家、遥控器厂家等。

[支持遥控器格式表]

| 格式名称 | 显示 | 格式名称 | 显示 | 格式名称 | 显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01、uPD6121/2 | 6122 | 02、TC9012 | 9012 | 03、SAA3010 | 3010 |
| 04、LC7461 | 7461 | 05、M3004 | 3004 | 06、M50462 | 50462 |
| 07、TC9148 | 9148 | 08、PT2268 | 2268 | 09、LC7464 | 7464 |
| 10、JVC |  | 11、MIT-C8D8 | C8d8 | 12、M50560 | 50560 |
| 13、MN6014C5D6 | 14C5d6 | 14、MN6014C6D6 | 14C6d6 | 15、uPD6124(SONY) | 6124 |
| 16、uPD6124-D7C8 | 6124C8 | 17、uPD6124-D7C13 | 612413 | 18、M50119 | 50119 |
| 19、SHARP | SHArP | 20、CUSTOM6BIT | 6bIt | 21、RCA | rCA |
| 22、KONKA | Y261 | 23、THOMSON RCT311 | 311 | 24、IRT1250C5D7(M708无载波) | 1250d7 |
| 25、IRT1250C5D6(无载波) | 1250d6 | 26、GD2000 | Gd2000 | 27、RCT3004 | r3004 |
| 28、Gemini-C10 | G-C10 | 29、M3004F（无载波） | 3004F | 30、UPD1986 | 1986 |
| 31、SAA3010P | 3010P | 32、HTS-C5D6P | HTS | 33、SL-490 | SL-490 |
| 34、DVB机顶盒 | dUb | 35、PHILIPS RC-6 | rC6 | 36、RA551 | rA551 |
| 37、GPX1 | GPX1 | 37、GPX2 | GPX2 | 39、62222 | 62222 |
| 40、RE39B | rE39b | 41、LC7461N | 7461n | 42、SAMSUNG X15 B26 | H15b26 |
| 43、TCL-DVB | rC2610 | 44、DVB-40bits | dvb40 | 45、PHILIPS RC6(20bits) | rC6-20 |
| 46、PHILIPS RC6(32bits) | rC6-32 | 47、MP3 | nP3 | 48、T36 | t36 |
| 49、PPM4(32bits) | PPn4-32 | 50、ARCHOS | ArCH | 51、Dream | dream |
| 52、Vivanco DVB | VIVdVb | 53、T0740 | t0740 | 54、HUIZHOU | HZ |
| 55、PME3 | PNE3 | 56、PHILIPS RC-MM | rCnn | 57、GOOD MANS | Gn |
| 58、WITH-EHOME | UE | 59、Canon | Can0n | 60、Pentax | PEn |
| 61、Konica | ¦-0n1CA | 62、Nikon | N1¦-0n | 63、uPD6121G2 | 6121G2 |
| 64、MiniDV | ninidU | 65、XHY3305 | HHY | 66、6122-1 | 6122-1 |
| 67、ISEL | ISEL |  |  |  |  |

[注]

59、Canon： 佳能相机遥控器。
60、Pentax：宾得相机遥控器。
61、Konica：柯尼卡相机遥控器。
62、Nikon：尼康相机遥控器。
63、uPD6121G2： NEC 遥控器，型号：RD-443E

[面板] 面板上有数码管、模式选择键、自动键、载波键、确认/清除键、56KHz接收头、38KHz接收头、无载波接收管、普通模式指示灯、录入模式指示灯、比对模式指示灯、无序比对模式指示灯。

[选择键] 用于选择工作模式，共分为8种工作模式：“普通模式”、“录入模式”、“有序比对测试模式”、“无序比对测试模式”、“联机模式”、“统计模式”、“按键寿命测试模式”，“载波测试”，按“选择”键循环选择各个模式。

[载波键] 用于选择38K、56K、无载波接收头，市面上大部分遥控器的载波为38K，少数为56K，极少数为无载波，按“载波”键循环选择各载波，并有相应指示。
1、当左边第一个数码管的小数点亮时，无载波接收头工作，请将遥控器对准无载波接收头测试，距离<10cm.
2、当左边第二个数码管的小数点亮时，56K载波接收头工作，测试距离>8米。
3、当左边两个数码管的小数点都不亮时，38K载波接收头工作，测式距离>8米。
 
[普通模式] 按“选择”键到“普通”指示灯亮进入普通模式，数码管显示“Fun1”，在普通模式下可以测遥控器的客户码、键码以及所属格式编号，显示如下图，每次正确解码均有短BEEP声提示。

当某种格式的码很长时，在普通模式下可以按“确认/清除”键查看另一部分键码.

[录入模式] 按“选择”键到“录入”指示灯亮进入录入模式，数码管显示“Fun2”，“录入模式”是为配合“比对测试模式”而工作的，在一批遥控器批量比对测试之前，必需在“录入模式”中完整录入一只“完好的遥控器”的按键数据，作为比对测试的标准，右边两位数码管显示键码，中间四位数码管显示客户码，左边两位数码管显示已录入的按键数量（最多可录入99只按键，所以一支遥控器的按键不能超过99只）。

操作步骤(手动模式)：
1、选取一支完全没有问题的遥控器，做为开始批量测试的标准。
2、在录入模式下，按住“确认/清除”键2秒钟可全部清除之前已录入的按键数据，左边两位显示“00”。
3、按遥控器第一个键，使遥控器发出信号，检测仪数码管显示按键数据。
4、按一下检测仪上的“确认/清除”按键进行确认，数据被保存，已录入按键数加1。
5、按遥控器下一个按键，数码管显示按键数据，重复第4、5步直到录入所有按键。
6、按检测仪上的“选择”键，进入“比对”测试模式，开始批量检测。

操作步骤(自动模式)：
1、选取一支完全没有问题的遥控器，做为开始批量测试的标准。
2、在录入模式下，按住“确认/清除”键2秒钟可全部清除之前已录入的按键数据，左边两位显示“00”。
3、按一下“自动”键，相应的小数点亮。
4、按遥控器第一个键，使遥控器发出信号，检测仪数码管显示按键数据，同时记录该键码，已录入按键数加1，不必按“确认”键，就这样按完所有遥控器按键即可录入所有键码。
5、按检测仪上的“选择”键，进入“比对”测试模式，开始批量检测。

备注：所录入的按键数据由EEPROM保存，掉电后可以继续使用。

[有序比对测试模式] 按“选择”键到“比对”指示灯亮进入有序比对模式，数码管显示“Fun3”，有序比对测试是为批量测试遥控器而设计的，为测试工人提供了一种高效准确的傻瓜式测试方法。
操作步骤：
1、按以上“录入模式”的操作步骤录入好遥控器按键数据。
2、按“选择”键进入比对模式，按录入时同样的按键顺序在待测遥控器上依次按键发码，每次正确对码均有短BEEP声确认，此时可以按下一个键对下一个码，或者反复按当前键做进一步确认。
3、左边六位数码管显示格式名称（如：6121，50462等），右边两位数码管显示键码。
4、当比对错误时右边两位数码管显示“Er”，BEEP短鸣+长鸣声报警。
5、当某支遥控器确实有问题测不下去时，按一下“确认/清除”键复位并从遥控器的第一个键开始重新比对按键。按一下“自动”键，左边第3个小数点点亮，可以进入自动复位状态，以后只要遇到遥控器的第一个键就自动重新开始。
6、当测完所有按键,数码管显示”PASS”，并有BEEP长鸣声提示.

[无序校对测试模式] 按“选择”键到“无序比对”指示灯亮进入无序校对模式，数码管显示“Fun4”，无序校对测试是为批量测试遥控器而设计的，为测试工人提供了一种高效准确的傻瓜式测试方法，可以按任意顺序对按键测试，不必按录入的顺序测试，提高测试效率，左边两位数码管显示未测试按键中最小的序号，中间4位数码管显示客户码，右边两位数码管显示键码，当解码错误时左边两位数码管显示“Er”，每次正确解码均有短BEEP声提示。当所有按键已测完无误，会有长BEEP声提示，数码管显示“PASS”，当测试过程未完成之前按“确认/清除”键可重新开始校对测试一支新遥控器。

[联机模式] 按“选择”键到“联机模式”，数码管显示“CON PC”如下图，检测仪将把收到的波形通过串口发送到电脑上显示，电脑软件与“红外遥控编码分析仪”共用，请在www.mcuksy.com下载，与“红外遥控编码分析仪”相比，数码管遥控器检测仪只能显示精度比较低的波形。联机的串口线用户需自行购买，采用两头母的一一对应的串口线。

[统计模式] 按“选择”键到“统计模式”，数码管显示“Gd   88”,表示已测试有88支好的遥控器，按一下“功能键”，数码管显示“Er   1”，表示已测试到1支坏的遥控器。长按“功能键”2秒钟，清0统计数据，统计数据掉电自动保存。

[按键寿命测试] 按“选择”键到按键寿命测试模式，该模式在统计模式之后，第一次进入该查模式，数码管显示“C-000000”，按红外遥控器上一个键，显示加1变成“C-000001”，每按一次同一键（其它键无效），显示会不断加1，如果要对另外一只按键测试，必需按“确认/清除”键2秒重新开始。

[载波下限设定] 按“选择”键到载波下限设定模式，数码管显示如“Lo   37.5”,其中37.5表示下限频率为37.5KHz,按住“确认/清除”键可以减小频率值，按住“自动”键可以增大频率值，按“选择”键保存下限频率并进入[载波上限设定]。

[载波上限设定] 按“选择”键到载波上限设定模式，数码管显示如“Hi   38.5”,其中38.5表示上限频率为38.5KHz,按住“确认/清除”键可以减小频率值，按住“自动”键可以增大频率值，按“选择”键保存上限频率并进入[载波检验]。

[载波检验] 该功能用于检测遥控器载波是否合格，按“选择”键到载波测试模式，数码管显示“FunA”,遥控器发射管对准检测仪上“无载波”接收窗，距离1-10cm，按遥控器键发射信号，数码管显示载波频率，如“F    38.0”。如果载波满足条件 Lo ≤F＜Hi,将有提示声音表示载波合格，否则无任何提示音，例如：
载波下限设为：37.5KHz
载波上限设为：38.5KHz
实测频率为38.1KHz，合格，有提示音。
实测频率为37.5KHz，合格，有提示音。
实测频率为38.5KHz，不合格，无提示音。

[提示音] 正常（响0.06秒），PASS（响0.24秒），出错（响0.04秒+停0.04秒+响0.24秒）。

[关于第34号DVB机顶盒格式的说明] 格式如下，客户码4字节，功能码2字节。

| 客户码 | 客户码0 | 客户码1 | 客户码2 | 客户码3 | 功能码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASCII | G | Z | Y | X | DATA0 | DATA1 |

解码数码管显示“DATA0 DATA1”，按下“确认/清除”键则显示“G Z Y X”。

[使用注意事项]
1、当长时间不使用仪器，应关掉电源，避免电网电源不稳定损坏仪器。
2、避免在强光、光线不稳定的环境下使用，以免造成光线干扰测试过程。
3、当两个测试工位距离很近时，会引起干扰，就是第一个工位遥控器发出的信号被另一个工位的仪器收到，干扰测试过程，解决办法是用遮挡物隔离两个工位，因为红外线是直线传播；或者在仪器的接收头窗口贴上透光率很低的材料，衰减红外信号，缩短接收距离，使它收不到相临工位的遥控器发出的信号。
4、如何测试遥控距离？本仪器不能直接测试遥控器的发射距离，但可以通过间接的方式，比如工人在距离仪器8米之外进行测试，如果测试通过表明遥控器发射距离大于8米，或者通过衰减信号的方法，比如衰减信号后在0.5米测试通过可等效为8米测试通过。